## Slide 1
Teoretický základ
Elektromyograf
Vyšetrovacie metódy
Poster je výstupom projektu KEGA 026UK-4/2017
Snímač a prevodník (elektróda) – premieňa elektrický prúd, vznikajúci v organizme pohybom iónov na tradičný elektrický prúd šíriaci sa elektrickým vodičom
Viacstupňový zosilňovač – viacnásobné zosilnenie signálu
Spracovanie (úprava) signálu – filtrácia signálu (redukcia šumu, eliminácia artefaktov a rušivých potenciálov)
Počítač - zmena analógového signálu na digitálny (AD prevodník), spriemernenie signálu, uchovávanie dát
Zobrazenie signálu – displej, monitor, tlačiareň
Delenie elektród podľa konštrukcie:
ihlové elektródy – snímanie akčného potenciálu jednotlivých motorických jednotiek. Motorickú jednotku tvoria svalové vlákna, ktoré inervuje ten istý neurón.
Nevýhody – vyšetrovaná oblasť nemusí reprezentovať celý sval, premiestnenie
elektródy je prakticky nemožné, extrémne citlivé, diskomfort pacienta.
Výhody – vyšetrenie hlboko uložených svalov, extrémne citlivé.
ELEKTRICKÁ AKTIVITA NERVOVÉHO A SVALOVÉHO TKANIVA
Meranie rýchlosti šírenia sa vzruchu po nervovom vlákne
Od podráždenia elektrickým stimulom 1 po odozvu prejde signál po nervovom vlákne dráhu l1 = 0,055m za čas t1 = 0,00295s.
Od podráždenia elektrickým stimulom 2 po odozvu prejde signál po nervovom vlákne dráhu l1 + l2 = 0,325m za čas t2=0,0076s.
Výpočet rýchlosti šírenia sa vzruchu po nervovom vlákne
=
- rýchlosť šírenia vzruchu na predlaktí
ELEKTROMYOGRAFIA (EMG) informuje o stave svalových vlákien
vyšetrenie aktivity periférnych motorických jednotiek
grafický záznam - elektromyogram
meria sa elektrická aktivita (trvanie, amplitúda akčného potenciálu)
elektrická stimulácia svalu
invazívna a neinvazívna (podľa typu elektród)
ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG) informuje o stave nervových vlákien
vyšetrenie vodivosti (schopnosti viesť vzruch) motorických a senzorických nervov
grafický záznam - elektroneurogram
meria sa rýchlosť vedenia periférnym nervom
elektrická stimulácia nervu
neinvazívna
Saltatorické vedenie – rýchle šírenie vzruchu (v = 12-120m/s)
izolačné vlastnosti myelínu (vysoký odpor)
vznik akčného potenciálu v jednom Ranvierovom záreze spôsobí depolarizáciu membrány v susednom Ranvierovom záreze.
Šírenie akčného potenciálu
Prenos signálu medzi nervovými a svalovými bunkami zabezpečuje synaptický prenos. U človeka má prevahu chemický synaptický prenos, elektrický sa vyskytuje iba v malej miere pri kontrakcii srdcového svalu a hladkého svalstva.
Membránový (kľudový) potenciál
Bunková membrána
základné jóny v bunke: Na+, K+, Cl-, bielkoviny
membránový potenciál – vzniká v dôsledku nerovnomerného rozloženia jónov na oboch stranách bunkovej membrány.
je ovplyvnený: permeabilitou (P) membrány pre každý typ jónov a množstvom Na+, K+, Cl- jónov na každej strane membrány .
Goldmannova rovnica – výpočet membránového potenciálu:
PK:PNa:PCl = 1:0,04:0,45
R = 8,314 J/(mol.K), F = 96 485,340 C/mol, T – termodynamická teplota,
[X]out – koncentrácia jónov v extracelulárnom priestore, [X]in – koncentrácia jónov v intracelulárnom priestore, Px – permeabilita membrány pre daný jón.
AKČNÝ potenciál
Zmena napätia na bunkovej membráne = dráždivosť - odpoveď na podnet – vlastnosť všetkých živých systémov.
Podmienka vzniku akčného potenciálu: depolarizácia membrány musí dosiahnuť prahovú hodnotu, následne dôjde k transportu jónov cez selektívne napätím riadené jónové kanály bunkovej membrány.
Pacient
Prevodník
/elektródy
Viacnásobný zosilňovač
Zobrazovacia
jednotka
Spracovanie signálu
Počítač
Tlačiareň
povrchové elektródy – globálne posúdenie elektrickej aktivity svalu.
Nevýhody – vyšetrenie iba
povrchových svalov, zachytávajú
potenciály z veľkej plochy, artefakty
vzniknuté pohybom.
Výhody – minimálny diskomfort
pacienta.
ELEKTRÓDY
Obrázok 1. Vznik membránového potenciálu.
Prebraté z: :https://www.quora.com/What-is-the-shortest-way-to-describe-how-the-human-nervous-system-works
Obrázok 2. Akčný potenciál. Obrázok (upravený )prevzatý z: http://www.odec.ca/projects/2004/syed4s0/public_html/index.htm
Obrázok 3. Šírenie akčného potenciálu v neuróne. Prevzaté z: https://www.britannica.com/science/action-potential/images-videos/media/4491/66781
Obrázok 4. Porovnanie vyšetrenia svalových a nervových vlákien. Obrázky prebraté z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/vlastnosti_komplex_sval.php
Obrázok 5. Meranie rýchlosti šírenia sa vzruchu v nervovom vlákne.
Obrázok 6. Bloková schéma elektromyografu. Obrázok (preložený) prebratý z: https://www.slideshare.net/jineshkj/ec09-l25-biomedical-instrumentation-module-1
Obrázok 7. Ihlová elektróda a povrchové elektródy. Obrázok prevzatý z: https://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-neurologie/index.php?pg=neurologicke-vysetreni--elektromyografie
Obrázok 8. Stimulačné elektródy. Obrázok prevzatý z: https://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-neurologie/index.php?pg=neurologicke-vysetreni--elektromyografie
Lokálne prúdy – pomalé šírenie vzruchu (v = 0,3-2m/s)
nemyelinizované vlákna
elektrický prúd sa vytvára medzi podráždeným a nepodráždeným miestom membrány.
telo bunky
Nemyelinizovaný axón
Myelinizovaný axón
Ranvierov zárez
akčný potenciál
myelínová pošva
šírenie depolarizácie
akčný potenciál
Delenie elektród podľa použitia:
uzemňovacie elektródy – povrchové, zvyčajne vo forme fixovateľnej páskovej elektródy.
registračné elektródy (referenčná a aktívna) – ihlové alebo povrchové. Snímajú elektrickú aktivitu svalu. Sú umiestnené nad vyšetrovaným svalom.
stimulačné elektródy – prispôsobené pre vyvolanie stimulácie.
Použité zdroje:1. Craig Weinbeerg, Consciousness Conjecturerer. What is the shortest way to describe how the human nervous system works? Uploaded 25.6.2012. dostupné na: https://www.quora.com/What-is-the-shortest-way-to-describe-how-the-human-nervous-system-works , 2. Action potential. Dostupné na: Shabaz Syed., Anca Toma, Pardeep Scooch. Synapse formation and influencing factors. Virtual Science Fair. Dostupné na: http://www.odec.ca/projects/2004/syed4s0/public_html/index.htm , 3. Action Potential Physiology. Encyclopeadia Britannica. Dostupné na: https://www.britannica.com/science/action-potential/images-videos/media/4491/66781, 4. Mechanické vlastnosti kosterního svalu. Patobiomechanika a patokinesiologie. Kompedium. Biomechanika. FTVŠ Univerzita Karlova. Dostupné na: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/vlastnosti_komplex_sval.php , 5. Jinesh K J. Bio-Medical Instrumentation EC09 L25. Jyothi Engineering College, Thrissur. Dostupné na: https://www.slideshare.net/jineshkj/ec09-l25-biomedical-instrumentation-module-1 , 6. De Luca CJ. A practicum on the Use of sEMG Signals in Movement Sciences. Dostupné na: http://www.delsys.com/education/center/tutorials/practicum , 7. Neurologické vyšetření – Eléktromyografie. Dětská neurologie. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno. Dostupné na: https://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-neurologie/index.php?pg=neurologicke-vysetreni--elektromyografie
Obrázok (preložené) prevzatý: http://delsys.com/Attachments_pdf/download/tutorials/06_a-practicum-on-the-use-of-semg-signals-in-movement-sciences.pdf