## Slide 1: Elektrodiagnostické metódy
ELEKTROMYOGRAFIA - EMG
RNDr. Zuzana Balázsiová, PhD.
Univerzita Komenského, Lekárska Fakulta v Bratislave
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny

## Slide 2: Základné pojmy - čo treba vedieť
Jónové zloženie bunky, kľudový potenciál (Nernstova-Goldmannova rovnica)
Akčný potenciál (AP): vznik a priebeh, od čoho závisí, ako dlho trvá, šírenie AP – metóda lokálnych prúdov a Saltatorické vedenie, od čoho závisí šírenie AP porovnanie kľudového potenciálu a AP,
synaptický prenos, synapsa – nervovo svalová platnička
Elektrické vlastnosti tkanív: vodivosť, odpor
Aktívne elektrické prejavy tkanív: motorická jednotka
Elektrická dráždivosť: podnet, vzruch, prahová intenzita, chronaxia, reobáza

## Slide 3: Jónové zloženie bunky, kľudový membránový potenciál
Základné jóny v bunke: Na+, K+, Cl-, bielkoviny-
Ich nerovnomerné rozloženie na oboch stranách bunkovej membrány zapríčiňuje vznik elektrického potenciálového rozdielu, nazývaného kľudový membránový potenciál. Jeho veľkosť je ovplyvnená permeabilitou membrány pre každý typ jónov a množstvom Na+, K+, Cl- jónov na každej strane membrány.
Prebraté z: https://www.quora.com/What-is-the-shortest-way-to-describe-how-the-human-nervous-system-works
Goldmannova rovnica – výpočet membránového potenciálu
PK:PNa:PCl = 1:0,04:0,45
P – permeabilita bunkovej membrány

## Slide 4: Akčný potenciál (AP)
Dráždivosť = odpoveď na podnet: vlastnosť všetkých živých systémov. Prejavuje sa zmenou elektrického napätia na membráne. Podmienkou pre vznik AP je, aby depolarizácia membrány dosiahla prahovú hodnotu (50-55mV...).
Následne dôjde k transportu iónov cez selektívne napätím riadené iónové kanály bunkovej membrány:
1. Na+ rýchlo vtečú do bunky (depolarizácia)
2. následne K+ pomaly vytečú z bunky (repolarizácia)
3. Na-K pumpa na vonkajšej stranemembrány zabezpečuje návrat koncentrácie jónov na oboch stranách membrány do pôvodného stavu
AP sa šíri po celej bunkovej membráne – napr. šírenie AP nervovým vláknom. AP trvá niekoľko ms a závisí od typu tkaniva.
Obrázok prebratý z:Charand KX. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/actpot.html 2012-05-08

## Slide 5: Porovnanie kľudového a akčného potenciálu
Kľudový potenciál | Akčný potenciál (AP)
Rozdiel potenciálov vo vnútri a na povrchu nervového vlákna, bez nervového impulzu | Rozdiel potenciálov vo vnútri a na povrchu nervového vlákna, keď vedie nervový impulz
Membrána je viac priepustná pre K+ ióny ako pre Na+ ióny | Membrána je viac priepustná pre Na+ ióny ako pre K+ ióny
Prevzaté z: https://schools.aglasem.com/851

## Slide 6: Šírenie AP
Obrázok prevzratý z: https://www.britannica.com/science/action-potential
Saltatorické vedenie - izolačné vlastnosti myelínu (vysoký odpor), prúd sa uzatvára medzi susednými Ranvierovými zárezmi, rýchle šírenie vzruchu
Lokálne prúdy – vytvárajú sa medzi podráždeným a nepodráždeným miestom membrány, šírenie vzruchu je pomalšie ako saltatorické
Saltatorické vedenie
Lokálne prúdy

## Slide 7: Čo ovplyvňuje šírenie AP
Rýchlosť šírenia AP je:
Priamoúmerné hrúbke nerv. vlákna
Nepriamoúmerné prahu dráždivosti (čím je hrubšie, tým má nižší prah dráždivosti – ľahšie sa podráždi
Trvanie AP je nepriamoúmerné hrúbke nervového vlákna (čím je hrubšie – tým je trvanie AP kratšie)
Dráždivosť nervu, rýchlosť priebehu AP a rýchlosť vedenia závisí od hrúbky axónu a od prítomnosti /neporušenosti myelínovej pošvy

## Slide 8: Synaptický prenos
Prenos signálu medzi nervovými a svalovými bunkami
Elektrický prenos –obojsmerný prenos AP. U človeka sa uplatňuje vo veľmi malej miere pri kontrakcii srdcového svalu a hladkého svalstva
Chemický prenos pomocou bielkovín, jednosmerný prenos AP medzi bunkami

## Slide 9: Synaptický prenos – chemický prenos
Vzruch sa rozšíril až na koniec neurónu
1. Otvorenie napätím riadených Ca2+ kanálov
2. väzikuly sa zlúčia s membránou bunky a „vypustia“ neurotransmiter (acetylcholín, serotonín, dopamín...)
3. Neurotransmiter difúziou prejde na druhú stranu štrbiny v dôsledku čoho sa na tejto strane otvoria Na+ kanály.
4. Vtok Na+ vyvolá vznik nového vzruchu na prijímajúcom neuróne
Obrázok prevzatý z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Synapse , https://paulech.blog.sme.sk/c/360345/kokain-znasilnuje-neurony.html

## Slide 10: Motorická jednotka (MU)
Počet svalových vlákien, ktoré sú riadené 1 neurónom.
Jemné pohyby – malý počet vlákien (pohyby očnej gule – 1 MU obsahuje 10 vlákien)
Hrubé pohyby – veľký počet vlákien (pohyby bicepsu – 1MU obsahuje niekoľko tisíc vlákien )
Obrázok prevzatý z: http://images.slideplayer.cz/8/2295302/slides/slide_64.jpg

## Slide 11: Aktívne elektrické vlastnosti tkanív a orgánov -
sú dané interferenciou, časovou a priestorovou sumáciou jednotlivých elementárnych AP. Výsledný snímaný prejav je ovplyvňovaný elektrickými vlastnosťami tkanív medzi elektródou a sledovaným tkanivom (orgánom)
Obrázok prebratý z: http://www.bu.edu/ids/research-projects/muscles-alive/

## Slide 12: Neurofyziologické vyšetrovacie metódy Elektromyografia (EMG), Elektroneurografia ENG
EMG – informácia o stave svalových vlákien
Vyšetrenie aktivity periférnych motorických jednotiek Grafický záznam - elektromyogram
Meria sa elektrická aktivita – trvanie a amplitúda AP
Elektrická stimulácia svalu
Invazívna a neinvazívna (podľa typu elektród)
ENG – informácia o stave nervových vlákien
Vyšetrenie vodivosti (schopnosti viesť vzruch) motorických a senzorických nervov
Grafický záznam - elektroneurogram
Meria sa rýchlosť vedenia periférnym nervom
Elektrická stimulácia nervu
Neinvazívna
Obrázky (upravené) prevzaté z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/images/BOt6-1.gif

## Slide 13: ENG – elektroneurografia
Nerv je stimulovaný stimulačnou elektródou na 2 miestach (tam, kde je nerv najbližšie k povrchu). Vzdialenosť stimulovaných bodov poznáme. Zaznamenáva sa čas, ktorý uplynie medzi dráždiacim impulzom a odpoveďou (zášklbom svalu) – latencia, pre obe stimulované miesta. Z rozdielu latencií na oboch elektródach a rozdielu vzdialeností medzi stimul miestom a aktivovaným svalom sa vypočíta rýchlosť vedenia (v)
Rýchlosť šírenia AP po nervovom vlákne
Obrázok prevzatý z: http://130.237.83.53/medicaldevices/album/Ch%206%20Measurement%20methods%20&%20values/slides/F%206-21%20Motor%20conduction%20velocity.jpg

## Slide 14: EMG krivka je superpozíciou AP motorických jednotiek snímaných jednou elektródou. Tvar a amplitúda závisí od elektrických vlastností tkanív medzi svalom a elektródou
Obrázky prebraté z: http://raiith.iith.ac.in/2793/1/07516567.pdf Pôvodný zdroj obr. 1. : K. T. Patton, Anatomy and Physiology. New York, NY, USA: Elsevier,2015
EMG - elektromyografia

## Slide 15: Zmena EMG záznamu pri rôznych poškodeniach (príklady)
Obrázok prevzatý z: http://slideplayer.cz/slide/3340906/

## Slide 16: Bloková schéma EMG prístroja
Obrázok prevzazý z: )https://www.slideshare.net/jineshkj/ec09-l25-biomedical-instrumentation-module-1
Snímač a prevodník (elektróda) – premieňa elektrický prúd, vznikajúci v organizme pohybom iónov na tradičný elektrický prúd šíriaci sa elektrickým vodičom
Viacstupňový zosilňovač - zosilnenie signálu
Úprava signálu – filtrácia signálu (redukcia šumu, eliminácia artefaktov a rušivých potenciálov)
Počítač - zmena analógového signálu na digitálny (AD prevodník), spriemernenie signálu, uchovávanie dát
Zobrazenie signálu – displej, monitor, tlačiareň
Pacient
Zobrazovacia
jednotka
Počítač
Tlačiareň
Spracovanie signálu
Prevodník/elektródy
Viacnásobný zosilňovač

## Slide 17: Typy elektród - delenie
1. delenie:
Ihlové elektródy – AP jednotlivých motorických jednotiek
Povrchové elektródy – globálne posúdenie elektrickej aktivity svalu
2. delenie:
Uzemňovacie elektródy – povrchová, zvyčajne vo forme fixovatelnej páskovej elektródy
Registračné elektródy – ihlové alebo povrchové. Sníma elektrickú aktivitu svalu. Je umiestnená nad vyšetrovaným svalom
Stimulačné elektródy – prispôsobené pre vyvolanie stimulácie

## Slide 18
Usporiadanie elektród
Typ vlákna
Veľkosť sily
Filtrácia signálu (priestorová filtrácia – detekcia mŕtveho vlákna, filtre jednotlivých elektród
Rozmer
svalového vlákna
Rýchlosť vedenia vzruchu vo sval. vlákne
pH vo vnútri svalu
Teplota
vo vnútri svalu
Prietok krvi
Ostatné vlastnosti membrán
Akčný potenciál motorickej jednotky
Depolarizácia svalových vlákien
Faktory, ktoré majú vplyv na EMG signál
http://www.delsys.com/education/center/tutorials/practicum/
Prebraté a preložené z: Practicum on the Use of Surface EMG Signals in Movement Sciences V1.5
Tvorba H+
Úbytok H+

## Slide 19: Vplyv teploty na rýchlosť šírenia vzruchu po nervovom vlákne
Vplyv chladu na n. medianus. Ochladenie ruky o 5oC (33oC – 27oC) spôsobilo oneskorenie signálu o 1ms
Prebraté z: A. Arturo Leis, Michael P. Schenk. Atlas of nerve conduction studies and electromyography. Oxford University Press, 2013

## Slide 20
Vplyv pohlavia a veku na rýchlosť šírenia vzruchu po nervovom vlákne
(n. ulnaris)
Prebraté z: Mahinda Kommalage and Sampath Gunawardena. Inﬂuence of Age, Gender, and Sidedness on Ulnar Nerve Conduction. Journal of Clinical Neurophysiology, Volume 30, Number 1, February 2013, p. 98-101

## Slide 21: Vplyv pohlavia na vodivosť a latenciu n. medianus a n. ulnaris
Prebraté z: M. Balasubramaniam , R. Arujun, K. Sivapalan, A. Keshavaraj. Upper limb nerve conduction parameters of healthy young adults. Asian Pac. J. Health Sci., 2016; 3(1):121-126

## Slide 22: Chyby pri zázname EMG
Veľkú amplitúdu EMG záznamu zosilňovač prístroja deformuje (orezáva)
Vplyvy okolia (elektrické, mechanické) – veľký prechodový odpor medzi elektródou a kožou
Záznam napätia z iného svalu ako je vyšetrovaný (vznik tieňov)
Umiestnenie referenčných bodov
Poloha a veľkosť elektród voči vyšetrovaným motorickým jednotkám

## Slide 23: Porovnanie vlastností signálov základných elektrofyziologických metód
Upravené, prebraté z: https://www.slideshare.net/jineshkj/ec09-l25-biomedical-instrumentation-module-1
 | parameter | signál | Rozsah amplitúd | Rozsah frekvencií (Hz)
1 | Elektrická aktivita srdca | Elektrokardiogram (EKG) | 1mV – 5mV | 0,05 – 120
2 | Elektrická aktivita mozgu | Elektroencefalogram (EEG) | 2uV – 200uV | 0,05 – 70
3 | Nervové vedenie a svalová aktivita | Elektromyogram (EMG) | 25uV – 5000uV | 5 – 2000
4 | Elektrická aktivita očí | Elektrookulogram – el. potenciál závislý od pohybu očných gúľ (EOG) | 10uV – 3500uV | do 100

## Slide 24: Využite emg
diagnostika neurologických chorôb a poškodení
analýza pohybu v športovom lekárstve
kontrola účinnosti terapeutických postupov (posúdenie účinku fyzioterapie)
Anna Dobisová. Využitie povrchovej elektromyografie v klinickej praxi. Bakalárska práca. 2.LFUK Praha, 2012

## Slide 25: Použité zdroje
Craig Weinbeerg, Consciousness Conjecturerer. What is the shortest way to describe how the human nervous system works? Uploaded 25.6.2012. dostupné na: https://www.quora.com/What-is-the-shortest-way-to-describe-how-the-human-nervous-system-works
Fyziologie buňky. Dostupné na https://ppt-online.org/25526
Dominik Procházka. Akční potenciál. Dostupné na http://slideplayer.cz/slide/3658277/
Charand KX. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/actpot.html 2012-05-08
Anand Meena. NCERT Solutions Class 11th Biology: Chapter 21. Neural Control and coordination. Dostupné na: https://schools.aglasem.com/851
Action potential. Encyclopedia Britanica. Dostupné na: https://www.britannica.com/science/action-potential
Sániová Beata. Fyziológia nervového systému. Dostupné na: http://www.lf.upjs.sk/ceea/doc5/01%20Saniova%20Fyziologia%20nervoveho%20systemu%20CEEA%202013.pdf
Paulech Tomáš. Kokaín znásilňuje neuróny. Blog Sme .3.7.2014. Dostupné na: https://paulech.blog.sme.sk/c/360345/kokain-znasilnuje-neurony.html
Chemická synapse. Wikipedia. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Synapse
Kolář Adrian. Oporná a pohybová soustava. Dostupné na: http://slideplayer.cz/slide/2295302/release/woothee
Yunfen Wu, María Ángeles Martínez Martínez and Pedro Orizaola
Balaguer (2013). Overview of the Application of EMG Recording in the Diagnosis and Approach of Neurological Disorders, Electrodiagnosis in New Frontiers of Clinical Research, Dr. Hande Turker (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/56030. Available from: https://www.intechopen.com/books/electrodiagnosis-in-new-frontiers-of-clinical-research/overview-of-the-application-of-emg-recording-in-the-diagnosis-and-approach-of-neurological-disorders
R. Wotiz, S. Chang, B. Cole, B. Toba, J. Lin,, S. Hamid Nawab,Carlo De Luca. Muscles Alive. Dostupné na: http://www.bu.edu/ids/research-projects/muscles-alive/
Miertová, M., Kurča, E., Tomagová, M. a kol. 2014. Ošetrovateľstvo v neurológii. [online]. Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2014. Dostupné na: http://osevneu.jfmed.uniba.sk/. ISBN 978-80-89544-71-4.
Mechanické vlastnosti kosterního svalu. Patobiomechanika a patokinesiologie. Kompedium. Biomechanika. FTVŠ Univerzita Karlova. Dostupné na: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/vlastnosti_komplex_sval.php
GANESH R. NAIK, SUVISESHAMUTHU EASTER SELVAN, MASSIMILIANO GOBBO, AMIT ACHARYYA, AND HUNG T. NGUYEN. Principal Component Analysis Applied to Surface Electromyography: A Comprehensive Review. July 19, 2016, date of current version August 26, 2016. DOI 10.1109/ACCESS.2016.2593013 1Center of Health Technologies, University of Technology Sydney, Sydney, NSW 2007, Australia. Dostupné na: http://raiith.iith.ac.in/2793/1/07516567.pdf
K. T. Patton, Anatomy and Physiology. New York, NY, USA: Elsevier,2015
Maršálek Petr. Vyšetření nervového systému. Dostupné na: http://slideplayer.cz/slide/3340906/
Jinesh K. Bio-Medical Instrumentation EC09 L25 Module 1 Dept. of ECE Jyothi Engineering College,Thrissur. Dostupné na: https://www.slideshare.net/jineshkj/ec09-l25-biomedical-instrumentation-module-1
Elektromyografie.Patobiomechanika a patokinesiologie. Kompedium. Biomechanika. FTVŠ Univerzita Karlova. Dostupné na: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/experiment_metody_emg.php

## Slide 26
De Luca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics. 13,135-163. 1997
De Luca CJ. A practicum on the Use of sEMG Signals in Movement Sciences. Dostupné na: http://www.delsys.com/education/center/tutorials/practicum
Arturo Leis, Michael P. Schenk. Atlas of nerve conduction studies and electromyography. Oxford University Press, 2013. Dostupné na: https://books.google.sk/books?id=3jpzKwb2vSYC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Mahinda Kommalage and Sampath Gunawardena. Inﬂuence of Age, Gender, and Sidedness on Ulnar Nerve Conduction. Journal of Clinical Neurophysiology, Volume 30, Number 1, February 2013, p. 98-101. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/235397678_Influence_of_Age_Gender_and_Sidedness_on_Ulnar_Nerve_Conduction
M. Balasubramaniam , R. Arujun, K. Sivapalan, A. Keshavaraj. Upper limb nerve conduction parameters of healthy young adults. Asian Pac. J. Health Sci., 2016; 3(1):121-126. Dostupné na: http://www.apjhs.com/pdf/18-Upper-limb-nerve-conduction-parameters-of-healthy-young-adults.pdf
Anna Dobisová. Využitie povrchovej elektromyografie v klinickej praxi. Bakalárska práca. 2.LFUK Praha, 2012
Motor conduction velocity. F6-21, Slides-Ch6. Measurements methods & values. Album6.5 & Chameleon skin. Dostupné na: http://130.237.83.53/medicaldevices/album/Ch%206%20Measurement%20methods%20&%20values/slides/F%206-20%20Electromyography.html