## Slide 1: Elektromyografia – praktické cvičenie
Zuzana Balázsiová, Daniel Kosnáč
2017

## Slide 2: Praktické cvičenie - elektroneurografia
  Cieľ
    Pomocou systému NEURO-MEP zistiť rýchlosť motorického ortodrómneho vedenia vzruchu na n.ulnaris na predlaktí (motorické vedenie – smer vedenia od proximálneho k distálnemu koncu, ortodrómne vedenie – šírenie po neuróne v smere od tela neurónu k synaptickému spojeniu)
Úlohy
  nasnímajte záznam ortotdrómneho vedenia vzruchu na n. ulnaris pri stimulácii zápästia a stimulácii v lakťovom ohybe
  hodnoty v tabuľke upravte s ohľadom na vzdialenosť stimulovaných bodov a odčítajte rýchlosť vedenia vzruchu n. ulnaris na predlaktí

## Slide 3: Krok 1 – spustenie, úvodná obrazovka (vypísanie údajov)
Po vypísaní kliknúť
Meno, štud. smer a číslo ŠS, pohlavie

## Slide 4: Krok 2 – voľba vyšetrenia
1. Motorické ortodrómne vedenie
2. n.ulnaris v pravo/ vľavo

## Slide 5: Krok 3 – montáž elektród – pokožku odmastiť benzinalkoholom, zmenšiť odpor fyziolog. roztokom
Aktívna elektróda
Referenčná elektróda
Stimulačná elektróda
uzemnenie
Obrázok prevzatý (upravený) z: https://www.slideserve.com/corby/obrazy-obrn-n-mediani-n-radialis-ulnaris-et-peronei-communis

## Slide 6: Krok 3a – identifikovať miesta stimulácie – nestimulovať v blízkosti uzemnenia
Miesto stimulácie
2. Miesto stimulácie
uzemnenie
Obrázok prevzatý (upravený) z: https://www.slideserve.com/corby/obrazy-obrn-n-mediani-n-radialis-ulnaris-et-peronei-communis

## Slide 7: Krok 4 – tesne pred stimuláciou, stimulácia, hľadanie miesta stimulácie
1. Kontrola kontaktov elektróda - pokožka
3.Nahrávanie záznamu
4.Opakovaná stimulácia
5.Ukončenie záznamu
2. Nastavenie: I=5mA,t=0,2ms,f=1Hz-počas stimulu zvyšovať I, pokiaľ krivka mení tvar (rastie pík)

## Slide 8: Krok 5 – zmena miesta stimulácie (krok 3a, 4, 5), zadanie vzdialeností v mm
1. Zadanie vzdialenosti
2. Zápis údajov (mm)
3. výsledok(m/s)

## Slide 9: Meranie vzdialeností
podnet1
EMG elektróda
Vzdialenosť – medzi bodom stimulácie na zápästí a aktívnou elektródou
Vzdialenosť – medzi bodom stimulácie na zápästí a v lakťovom ohybe
2
1
mm
mm
podnet1
2
Obrázok (upravený) prevzatý z: http://130.237.83.53/medicaldevices/album/Ch%206%20Measurement%20methods%20&%20values/slides/F%206-21%20Motor%20conduction%20velocity.jpg

## Slide 10: Krok 6– vytvorenie reportu
1. report
2. Nový report (podrobný)

## Slide 11: Krok 7 – uloženie reportu
1. tlačiť
2. Otvoriť v novom
okne printing
3. Vpísať názov súboru, uložiť

## Slide 12: Vytlačený report

## Slide 13: Krok 8 – vytvorenie nového hárku na ďalšie meranie
1. Motorické ortodrómne vedenie

## Slide 14: Použité zdroje:
Motor conduction velocity. F6-21, Slides-Ch6. Measurements methods & values. Album6.5 & Chameleon skin. Dostupné na: http://130.237.83.53/medicaldevices/album/Ch%206%20Measurement%20methods%20&%20values/slides/F%206-20%20Electromyography.html
Neuro-MEP.NET. Uživateľský návod ver. 3.0. Neurosoft, Ruská feredácia. Zastúpenie v SR: ADAMED s.r.o Piešťany
Březinová, K. Obrazy obrn n. mediani, n. radialis, ulnaris et peronei communis - PowerPoint PPT Presentation. Dostupné na: https://www.slideserve.com/corby/obrazy-obrn-n-mediani-n-radialis-ulnaris-et-peronei-communis